# 轻钢结构厂房施工监理的几点体会

### 一、轻钢结构厂房施工监理的几点体会（论文文献综述）

程统然[1]（2019）在《钢结构工程施工过程质量问题及管理措施研究》文中研究指明伴随社会经济蓬勃的发展,钢结构在我国建筑领域的应用愈加广泛。我国越来越多的建筑如生产厂房和住宅商品房开始逐渐由传统的混凝土建筑向钢结构建筑转化,我国的建筑技术也由此开始了重大的革新。但目前已有研究大多数是针对钢结构工程质量控制相关概念和理论的定性叙述,钢结构施工中的安全危险源的前馈信号研究没有足够的重视,对其危险的预估精度也远没有到令人满意的程度,距实时预测的要求依然存在着很大的差距。因此,本篇论文的创作目标就是从钢结构工程质量事故前馈信号的角度出发,探求钢结构工程质量事故危险源的前馈信号,并设计对危险源进行实时监控、对风险进行实时预测的方法。（1）文献综述、研究思路与技术路线。在详细的文献综述的基础上,分析钢结构工程质量事故的研究现状和方向,指出目前研究的不足。进而明确研究目标和方法,并设计研究思路。（2）阐述理论和方法。通过文献综述,掌握钢结构工程质量管理基本原则和方法、现行钢结构工程施工规范以及事故致因理论,并围绕于钢结构工程质量事故的研究方向进行理论和应用阐述,为后期PaICFs模型构建提供理论基础。（3）解析钢结构工程质量事故影响因素。阐述钢结构工程的技术特点,包括钢结构工程的优点、缺点及其质量问题的主要特点,并针对钢结构工程的主要质量问题分前期资料、会审图纸、化学成分、加工制作、连接、运输、安装和使用维护几个方面做出阐述,从而利用鱼骨图分析法,对钢结构工程的质量影响因素进行细致分析。（4）构建事故前馈信号和未遂事件调查模型。对前馈信号和未遂事件进行定义分析,然后构建了钢结构工程质量安全管理系统,并在此基础上,阐述了阻止前馈信号和未遂事件成为钢结构工程质量事故的因素,从而正式建立了钢结构工程质量PaICFs调查模型,且对建立PaICFs模型时可能的直接原因、间接原因、基础原因做出了详细分析。最后在前馈信号和未遂事件的基础上,着重分析了钢结构工程质量控制的主要内容（分为设计阶段、施工阶段以及验收阶段）和关键环节,以其为未来的研究奠定扎实的理论基础。（5）案例分析。对具体的案例事故进行了分析,首先在事故发生的基础上,分析事故发生的直接原因,然后根据钢结构工程质量事故的常规处理方法来选择最适合本次事故的处理方法,进行处理。在分析出的事故原因的基础上,对事故原因的前馈信号和未遂事件进行分析,将得到的前馈信号和未遂事件加入PaICFs数据库中。

孔源[2]（2011）在《浅议钢结构工程施工质量监理》文中进行了进一步梳理随着我国经济的长足发展和钢产量的大幅提高,钢结构在我国的应用日渐广泛,而钢结构本身所具有的许多优越特点正逐渐被重视,这也是钢结构工程日益增多的原因之一。由于钢结构工程构件制作精度要求高,施工难度大,施工质量的好坏就直接影响工程结构的安全,如何在钢结构构件制作过程及拼装安装控制工程施工质量,就显得尤为重要。

郑炳辉[3]（2011）在《浅析监理对钢结构工程施工质量的控制》文中研究指明在建筑领域,钢结构工程的优越性越来越来被人们所认同,质量问题也越来越来引起人们的重视,加强钢结构工程施工质量监理工作,有现实意义和必要性。

刘赛龙[4]（2010）在《工程监理对钢结构的质量预控措施》文中认为结合工程实践,介绍了工程监理对钢结构的质量控制措施,具体阐述了如何做好钢结构工程开工前的准备工作以及钢结构工程的施工质量控制,以期有效实施监理,确保钢结构工程质量。

王静,吴琦军[5]（2009）在《浅析监理对钢结构工程施工质量的控制》文中进行了进一步梳理结合钢结构工程现场施工特点,从现场监理工作的事前、事中、事后控制多个角度出发,重点分析如何把握钢结构工程在施工过程中的质量控制要点,并提出控制相关质量问题的措施,具有较强的针对性和操作性。

韩涛[6]（2008）在《轻钢结构施工中关键问题的几点体会》文中研究指明结合实际工程经验就轻钢结构在施工过程中需要特别引起注意的几个问题进行了探讨,主要包括基础的施工,地脚螺栓的施工,高强螺栓的施工及保温材料的施工等关键问题,从而完善轻钢结构施工工艺。

张瑞学,孙世东,闫永亮[7]（2007）在《浅谈轻钢结构工程的施工质量》文中认为在轻钢结构工程快速发展之际,质量问题也越来越引起人们的重视,加强对钢结构工程施工质量的管理,有现实意义和必要性。

张炜烈[8]（2003）在《轻钢结构厂房施工监理的几点体会》文中研究说明在建筑领域,轻钢结构工程越来越多地被工业和民用设施所采用,并被人们所认同,同时质量问题也越来越引起人们的重视,如何加强钢结构工程施工质量监理工作,对提高工程的整体质量有着重要现实意义和必要性。

丁雪刚,汤义春,杨曌,苑今朝,方玥[9]（2019）在《钢结构模块式厂房在蒙古国选煤厂的应用》文中进行了进一步梳理介绍钢结构模块式厂房在蒙古国NS选煤厂中的应用,对该选煤厂的工程设计、设备选型、工程施工、调试运行等方面的工作进行回顾,简述原煤筛分破碎环节、重介质旋流器分选环节及煤泥水浓缩环节的核心设备选型,在工程施工上严格按照设计及审核的图纸进行施工、在钢结构制造工厂场地对所有模块进行预组装并加强物流运输环节的控制。调试运行结果表明,NS选煤厂运行正常且产品指标合格,可为钢结构模块式厂房在国内有条件下的选煤厂建设提供借鉴。

张健,巩汉生,李海涛[10]（2014）在《钢结构工业厂房施工管理流程及质量控制的探讨》文中指出随着我国经济的高速发展,工业化程度的提高,现代重轻工业厂房工程的快速建设,钢结构工程以其抗震性及结构性能好,绿色环保污染少,跨度大、强度高,经济实用美观,及施工安装简便,速度快,周期短,施工受环境影响小等优点,逐渐取代了笨重、污染大、难回收的混凝土结构,在重轻工业厂房工程中占据着主导地位。但由于我国钢结构起步晚以及近10年来的过热发展,工程质量良莠不齐,施工管理及质量控制直接决定了工程的优劣,结合工程实例,对钢结构厂房的施工管理流程及工程质量控制谈几点体会。

### 二、轻钢结构厂房施工监理的几点体会（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、轻钢结构厂房施工监理的几点体会（论文提纲范文）

#### （1）钢结构工程施工过程质量问题及管理措施研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状及不足

1.2.1 钢结构工程质量问题及管理措施研究现状

1.2.2 事故致因理论研究现状

1.2.3 现有研究不足总结

1.3 研究目标及内容

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究内容

1.3.3 研究内容框架结构

1.4 研究方法及技术路线

1.4.1 研究方法

1.4.2 技术路线

1.5 本章小结

第二章 理论基础与研究方法

2.1 钢结构工程质量管理的基本原理和方法综述

2.1.1 钢结构工程的质量控制原则

2.1.2 钢结构工程质量控制的PDCA循环

2.1.3 钢结构工程的三全质量管理

2.1.4 统计方法在钢结构工程质量控制的应用

2.2 现行钢结构工程施工规范综述

2.2.1 《钢结构工程施工规范》GB50755-2012

2.2.2 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001主要内容

2.3 事故致因理论综述

2.3.1 事故频发倾向理论

2.3.2 事故因果连锁理论

2.3.3 轨迹交叉理论

2.4 本章小结

第三章 钢结构工程质量问题的影响因素分析

3.1 钢结构工程的技术特点

3.1.1 钢结构工程的优点

3.1.2 钢结构工程的缺点

3.1.3 钢结构工程质量问题主要特点

3.2 钢结构工程的主要质量问题

3.2.1 钢结构工程资料不全的问题

3.2.2 钢结构工程的会审图纸的问题

3.2.3 钢结构工程的化学成分问题

3.2.4 钢结构工程的加工与制作问题

3.2.5 钢结构工程的连接问题

3.2.6 钢结构工程运输、安装以及使用维护中出现的问题

3.3 钢结构工程的质量的影响因素分析

3.3.1 鱼骨图分析法简述

3.3.2 钢结构工程质量影响因素鱼骨图分析方法

3.4 本章小结

第四章 钢结构工程质量问题前兆分析及质量控制

4.1 钢结构工程施工的前馈信号和未遂事件探究

4.1.1 前馈信号和未遂事件定义分析

4.1.2 钢结构工程质量安全管理系统构建

4.2 事故前馈信号和未遂事件调查模型(PaICFs)的构建

4.2.1 阻止前馈信号和未遂事件成为事故的因素

4.2.2 钢结构工程质量PaICFs调查模型的建立

4.3 钢结构工程质量控制工作主要内容

4.3.1 钢结构工程设计阶段质量控制内容

4.3.2 钢结构工程施工阶段质量控制工作

4.3.3 钢结构工程验收阶段质量控制工作

4.4 钢结构工程质量控制的关键环节

4.5 本章小结

第五章 某钢结构工程质量事故案例研究

5.1 工程简介

5.1.1 工程概况

5.1.2 工程技术特点

5.2 钢结构厂房质安事故的分析

5.2.1 钢结构厂房质安事故的具体原因

5.2.2 钢结构厂房质安事故PaICFs调查分析

5.3 钢结构厂房质量控制措施

5.4 本章小结

第六章 研究结论和展望

6.1 主要工作和研究结论

6.2 研究不足和展望

致谢

参考文献

#### （3）浅析监理对钢结构工程施工质量的控制（论文提纲范文）

1、针对项目合理组建项目监理机构, 认真编制监理规划

1.1 合理组建项目监理机构, 抓好岗位建设

1.2 针对工程特点编制监理规划

2、做好工程开工前准备工作

2.1 强化施工图纸的会审工作

2.2 认真审查钢结构安装施工组织设计

3、加强现场施工过程中的质量监理

3.1 钢结构基础工程的质量控制

3.2 钢结构主体工程的质量控制

3.3 门窗工程安装质量的控制

3.4 压型彩板安装质量控制

4、结束语

#### （4）工程监理对钢结构的质量预控措施（论文提纲范文）

1 做好工程开工前准备工作, 保障工程监理的顺利开展

2 加强施工过程中的监理控制, 确保钢结构的施工质量

2.1 钢结构基础工程的质量控制

2.2 钢结构主体工程的质量控制

2.3门窗工程安装质量的控制

2.4压型彩板安装质量控制

#### （8）轻钢结构厂房施工监理的几点体会（论文提纲范文）

1 对项目合理组建项目监理机构,认真编制监理规划

1.1 合理组建项目监理机构,抓好岗位建设

1.2 针对工程特点编制监理规划

2 做好工程开工前准备工作

2.1 进行施工图纸的会审工作

2.2 认真审查施工组织设计

3 加强现场施工过程中的质量监理

3.1 轻钢结构基础工程的质量控制

3.2 轻钢结构主体工程的质量控制

3.3 门窗工程安装质量的控制

3.4 压型彩板安装质量控制

4 小结

#### （9）钢结构模块式厂房在蒙古国选煤厂的应用（论文提纲范文）

0前言

1 工程设计

1.1 工艺系统设计特点

1.2 建筑特点

2 核心设备的选型

2.1 原煤筛分破碎环节

2.2 重介质旋流器分选环节

2.3 煤泥水浓缩环节

3 工程施工

4 调试运行

5 结语

### 四、轻钢结构厂房施工监理的几点体会（论文参考文献）

- [1]钢结构工程施工过程质量问题及管理措施研究[D]. 程统然. 东南大学, 2019(01)

- [2]浅议钢结构工程施工质量监理[J]. 孔源. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2011(05)

- [3]浅析监理对钢结构工程施工质量的控制[J]. 郑炳辉. 中国城市经济, 2011(03)

- [4]工程监理对钢结构的质量预控措施[J]. 刘赛龙. 山西建筑, 2010(15)

- [5]浅析监理对钢结构工程施工质量的控制[J]. 王静,吴琦军. 山西建筑, 2009(32)

- [6]轻钢结构施工中关键问题的几点体会[J]. 韩涛. 山西建筑, 2008(28)

- [7]浅谈轻钢结构工程的施工质量[A]. 张瑞学,孙世东,闫永亮. 河南省建筑业行业优秀论文集(2007), 2007

- [8]轻钢结构厂房施工监理的几点体会[J]. 张炜烈. 新疆有色金属, 2003(S1)

- [9]钢结构模块式厂房在蒙古国选煤厂的应用[J]. 丁雪刚,汤义春,杨曌,苑今朝,方玥. 煤质技术, 2019(03)

- [10]钢结构工业厂房施工管理流程及质量控制的探讨[A]. 张健,巩汉生,李海涛. 第五届全国钢结构工程技术交流会论文集, 2014

本文来源: https://www.mirint.cn/article/1a48ff0a4c05cf9669215a74.html