# HD-JSⅡ型涡流加速度计的研究

### 一、HD-JSⅡ涡流加速度检波器的研究（论文文献综述）

何永清[1]（2010）在《柴西南区地震勘探采集技术研究》文中进行了进一步梳理青海省柴达木盆地柴西南区地形地貌比较复杂,地表类型多样,包括山地、沼泽、湖泊、戈壁、沙漠等各种地形,表层岩性及表层结构变化快,导致原始资料信噪比低;地下地质结构比较复杂,断裂系统发育,并且纵横交错,导致地震资料成像困难。随着油田勘探开发的不断深入,对地震资料品质的要求越来越高,以往的地震勘探采集技术、方法及获得的资料已不能满足当前油田勘探开发的需要。本文针对柴西南区特殊的地震地质条件,在地震采集技术方面进行深入研究,并取得一些新的成果和认识,提高了地震资料品质。在观测系统方面,首次在柴达木盆地地震勘探中引入基于叠前偏移设计观测系统的理念,充分利用CRP覆盖次数分析、波动方程正演模拟以及照明分析等论证手段的结合,完善了基于叠前偏移成像的三维观测系统设计和优化流程,在昆仑山前进行了激发效果与叠前成像效果之间关系的探索;分析了炮、道密度对观测系统压噪能力的影响。在近地表调查方面,有效探索了巨厚风成沙漠区和结晶盐区的表层结构调查,为激发方法优选和静校正计算提供了依据。在静校正计算方面,认为模型约束下的初至波折射静校正为目前效果比较明显和实用的一种方法,其判断依据主要为第四系的成像效果。在炸药激发方面,根据地质任务优选岩性激发和根据压噪效果优选激发方式,提高激发效果。在接收方面,对比了不同检波器类型、不同组合方式、不同组合基距的接收效果,研究过程中还根据结晶盐区的实际情况改进了提高耦合效果的检波器埋置工具。通过对地震采集技术各方面的深入研究,形成了一套适合于柴西南地区提高分辨率与构造成像精度的高精度三维地震资料采集方法和工作优化流程,有效地指导了柴西南区的三维地震勘探工作。首次提出并深化认识了“三个面”（潮湿层底界面、沙层底界面、第四系底界面）在风成沙漠区和戈壁砾石区地震勘探中的关键作用。这些技术和方法的应用,有效满足了油田勘探开发当前的迫切需要,拓展了柴西南区的勘探范围和前景,为昆北油田的发现奠定了地震资料基础。

朱兵,孙传友[2]（2007）在《涡流式加速度传感器的原理及应用》文中认为本文将涡流式加速度传感器与传统的动圈式速度传感器进行对比,分析了涡流式加速度传感器的工作原理及特点,指出其在目前的高分辨率地震勘探中具有良好应用前景。

李淑清,陈可,刘庆葵,王冠雅[3]（2007）在《HD-JSⅡ型检波器测试仪信号源的设计》文中研究表明检波器测试仪是用来测量检波器各项性能参数、以便准确地确定检波器性能好坏的一种设备。本文对自行设计的HD-JSⅡ型检波器测试仪的信号源电路进行了具体的分析与设计,并给出了详细的电路图。该测试仪采用单片机和DAC芯片,组成电路十分简单,是具有较高精度的信号源,输出波形参数可以在编程时设定,能满足一些特定场合的需要。

陈可,李淑清,诸葛晶昌,刘庆葵[4]（2007）在《HD—JSⅡ检波器参数算法研究》文中指出HD—JSⅡ涡流检波器是一种涡流式加速度地震检波器,适用于所有地区的陆地地震勘探。本文利用振动力学理论,从检波器的结构和工作原理入手,提出了一种涡流检波器特性参数识别算法,可识别出检波器的固有频率、阻尼、灵敏度等特性参数,为涡流检波器参数综合测试仪研制提供了理论基础。

李淑清,张中华[5]（2004）在《HD-JSⅡ涡流加速度检波器的研究》文中提出HD-JSⅡ涡流加速度检波器是一种涡流式加速度地震检波器,适用于所有地区的陆地地震勘探,其最大特点是灵敏度随着频率的增加而提高,工作频带宽,而且一次地震勘探可获取很丰富的地震信号,对于不同地质需要均可在该资料中提取,不需要更换不同频率的地震检波器进行重复勘探。文中阐述了HD-JSⅡ涡流加速度检波器的设计原理,实验数据、野外实验剖面及结论。

### 二、HD-JSⅡ涡流加速度检波器的研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、HD-JSⅡ涡流加速度检波器的研究（论文提纲范文）

#### （1）柴西南区地震勘探采集技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 引言

2 柴西南区三维观测系统研究与应用

2.1 逆掩断裂区的观测系统设计

2.2 基于叠前偏移的观测系统设计

3 柴西南区近地表调查与静校正研究

3.1 结晶盐层的调查与分布研究

3.2 风成沙漠区近地表结构调查

3.3 静校正技术应用研究

4 柴西南区地震激发方法研究与应用

4.1 结晶盐区激发方法

4.2 戈壁砾石区激发方法

4.3 盐碱地表区激发方法

4.4 稳定潮湿沙层激发方法

5 柴西南区地震接收研究与应用

5.1 水区及沼泽区的检波器耦合效果研究

5.2 不同检波器类型接收对比研究

5.3 组合基距对比

5.4 检波器组合方式对比

6 柴西南区地震采集方法应用效果

6.1 成像效果

6.2 分辨率提高效果

7 研究结论

致谢

参考文献

#### （2）涡流式加速度传感器的原理及应用（论文提纲范文）

1 引言

2 结构对比

3 传输函数对比

4 涡流式加速度传感器的应用

#### （3）HD-JSⅡ型检波器测试仪信号源的设计（论文提纲范文）

引 言

电激励法的原理

检波器测试仪的信号源

信号源的原理

信号源的电路

1. 信号源控制电路

2. 256进制计数器的构成

3. EPROM储存正弦波信息

4. 数模转换芯片DAC712简介

(1) DAC712内部结构

(2) 增益和偏差调整

(3) 接地和电源去耦

软件设计

影响波形质量的两个因素

结 束 语

1. 本文设计的信号源与其它信号源相比具有如下优点:

2. 本信号源输出的交直流信号所能达到的指标如下:

### 四、HD-JSⅡ涡流加速度检波器的研究（论文参考文献）

- [1]柴西南区地震勘探采集技术研究[D]. 何永清. 中国地质大学（北京）, 2010(02)

- [2]涡流式加速度传感器的原理及应用[J]. 朱兵,孙传友. 科技创新导报, 2007(36)

- [3]HD-JSⅡ型检波器测试仪信号源的设计[J]. 李淑清,陈可,刘庆葵,王冠雅. 物探装备, 2007(02)

- [4]HD—JSⅡ检波器参数算法研究[J]. 陈可,李淑清,诸葛晶昌,刘庆葵. 微计算机信息, 2007(16)

- [5]HD-JSⅡ涡流加速度检波器的研究[J]. 李淑清,张中华. 物探装备, 2004(04)

本文来源: https://www.mirint.cn/article/f3ac2e131fd9b2522772f689.html